## Slide 1
Кэш Side-Channel атаки и архитектурные методы защиты
Косогова Мария
Группа: P3206

## Slide 2
Кэш side-channel атаки позволяют извлекать чувствительные данные без прямого доступа к памяти, что делает их особенно опасными для современных многопользовательских и облачных систем.
1. Кэш как канал утечки
2. Техники Flush+Reload и Prime+Probe
3. Атаки типа Spectre
4. Архитектурные методы защиты и их влияние на производительность
Введение: кэш Side-Channel атаки

## Slide 3
Кэш-память — быстрая память внутри CPU
→ хранит часто используемые данные
Время доступа к памяти:
· L1 — ~4 такта,
· L2 — ~12 тактов,
· L3 — 30–50 тактов,
· DRAM — сотни тактов.
→ разница = основа timing-атак
Кэш и микроархитектура процессора

## Slide 4
МЕХАНИЗМ SIDE-CHANNEL АТАКИ
1
Контроль состояния кэша
2
Выполнение кода жертвы
3
Измерение времени доступа
Атака строится на различии между cache hit и cache miss
Модель Side-Channel атаки

## Slide 5
Сценарий Flush+Reload
Flush+Reload работает при наличии общей памяти, например shared libraries
1
Выбор строки памяти
2
Удаление выбранной строки из кэша (FLUSH)
3
Ожидание запроса строки памяти от жертвы (WAIT)
4
Перезагрузка строки памяти и измерение времени, необходимого для загрузки (RELOAD)
5
Анализ результатов
быстро → cache hit → жертва обращалась
медленно → cache miss → не обращалась
6
Повторение процесса (удаление, затем загрузка) для отслеживания того, какой код выполняет процесс жертвы с течением времени.
Flush+Reload

## Slide 6
Этапы Prime+Probe атаки
Prime+Probe не требует общей памяти, использует общий L3
Prime — заполняем набор своими линиями L3-кэша
Victim — жертва выполняет операции
Probe — измеряем время доступа к своим линиям
Prime+Probe

## Slide 7
- Оптимизация процессоров для повышения производительности
- Процессор предсказывает условные переходы (branch prediction)
- Исполняет инструкции до проверки условия
Проблема
Микроархитектурные изменения не всегда откатываются: кэш, TLB,
предсказатель переходов
→ Возникает разрыв между архитектурной моделью и реальным поведением
→ Возможность утечки данных через кэш и микроархитектурные каналы
Спекулятивное исполнение: что это?

## Slide 8
Принцип действия
Branch Predictor + Спекулятивное исполнение + Кэш-канал
Спекулятивно читается секретный байт
Значение влияет на микроархитектурное состояние (кэш)
Атакующий измеряет через Flush+Reload / Prime+Probe
Получение секрета по байту за итерацию
Механизм утечки
Spectre как комбинация атак

## Slide 9
Кэш
Branch predictor
Intel CAT — логическое разделение L3-кэша между приложениями
IBRS — ограничивает привилегированное влияние
STIBP — защищает от влияния SMT-потоков
BPB — очищает состояние предсказателя
Аппаратные методы защиты

## Slide 10
Retpoline - замена косвенных переходов
через возврат из функции
LFENCE — барьер для спекулятивного
исполнения
Constant-time алгоритмы — защита от
кэш-утечек
Отключение SMT — для критичных сред
Программные методы защиты

## Slide 11
Микроархитектура — полноценная поверхность атаки.
Оптимизации производительности создают каналы утечки.
Spectre показал системный характер проблемы.
Методы защиты: уменьшают риск, но снижают производительность на 5–20% в зависимости от нагрузки.
Современные серверные ОС включают mitigations по умолчанию, что особенно важно для облачных
провайдеров.
Главный вывод: безопасность должна учитываться при проектировании микроархитектуры, а не только на уровне программного обеспечения.
Итоговый анализ и выводы

## Slide 12
Спасибо за внимание!